## Slide 1
1
第
部分
调制格式识别的意义

## Slide 2
调制格式识别的意义
01
意义
软件无线电
04
通信情报
03
电子侦察
01
电子对抗
02

## Slide 3
2
第
部分
代码实现

## Slide 4
代码实现
02
CNN（卷积神经网络）

## Slide 5
使用卷积神经网络（CNN）实现
调制格式识别（MFI）
生成具有不同数字调制格式的数据集：
数据集生成
数据集包含大小为454x454的
不同数字调制格式的星座图
modulation | Bit per symbol | class
2PSK | 1 | PSK
8PSK | 3 | PSK
16PSK | 4 | PSK
QPSK | 2 | QAM
8QAM | 3 | QAM
16QAM | 4 | QAM
32QAM | 5 | QAM
代码实现
02

## Slide 6
2PSK星座图:
8PSK星座图:
代码实现
02
2PSK调制格式有两种不同相位
8PSK调制格式有8种不同相位
一种峰值振幅
将接收信号的星座图与所有正在考虑的调制格式的星座图匹配，从而识别调制格式
使用卷积神经网络（CNN）实现
调制格式识别（MFI）
8QAM星座图:
8QAM调制格式有8种载波相位
信号元素有两种峰值振幅
16PSK星座图:
16PSK调制格式有16种不同相位
一种峰值振幅

## Slide 7
代码实现
02
16QAM星座图:
32QAM星座图:
16QAM调制格式有16个信号元素点
3种峰值振幅
32QAM调制格式有32个信号元素点
4种峰值振幅
使用卷积神经网络（CNN）实现
调制格式识别（MFI）
QPSK星座图:
QPSK调制格式有4种载波相位信号元素有两种峰值振幅

## Slide 8
使用卷积神经网络（CNN）实现
调制格式识别（MFI）
验证结果：
heatmap
代码实现
02
ylabel：输入的信号的种类
xlabel：识别的种类
value：对应的个数

## Slide 9
代码实现
02
SVM（支持向量机）训练

## Slide 10
计算高阶累积量
支持向量机训练
代码实现
02
我们使用以下三个统计数据来识别不同格式的信号：
16QAM、QPSK和8PSK信号将直接分类
=cum(X,X,X,X)=
利用高阶累积量中提取特征参数
使用SVM来决策分界线
高阶累积量

## Slide 11
计算高阶累积量
支持向量机训练
实现结果：
识别正确率
SNR变化曲线
代码实现
02

## Slide 12
3
第
部分
拓展研究

## Slide 13
拓展研究
03
1.有没有可能将调制格式识别的研究拓展到多径通道？比如最简单的两径通道（假设两路信道无损耗）。
构造多径径效应鲁棒性较强的特征参数：
高阶累积量
循环平稳特征(基于6 阶累积量的特征值公式)
两径信道：高阶积累量
来源：曾创展，贾鑫，刘淑茜, 一种简单多径信道下的调制识别方法. 电讯技术, 2015. 第55卷(第11期): p. 1266-1271.

## Slide 14
拓展研究
03
2.可否通过星座图识别信号的信噪比？
发散程度与信噪比正相关
计算星座点到理想星座点的距离
来源：李敏 and 赵建明, 基于导频星座图的OFDM系统信噪比估计算法. 物联网技术, 2011(5): p. 69-71.
其中，， 为一个OFDM符号内的导频总数，和理论值， 和为实际值

## Slide 15
拓展研究
03
3.能否信噪比和调制格式联合识别？
来源：张启，王军，陈旭，陈超群，基于 SNR 估计的 MQAM 信号调制识别算法 . 太赫兹科学与电子信息学报, 2014:
对于MQAM信号：
利用FFT求得噪声功率
最小环带信息提取-比较方差与判决门限
MQAM调制格式识别框图

## Slide 16
拓展研究
03
3.能否信噪比和调制格式联合识别？
对于MQAM信号：
利用FFT求得噪声功率
最小环带信息提取-比较方差与判决门限
相位噪声使星座图成螺旋状
4QAM
来源：网络

## Slide 17
拓展研究
03
3.能否信噪比和调制格式联合识别？
对于信噪比变化很大、不稳定的信号：
小波变换提取特征值→多个分类器分别在各个微小信噪比范围内进行识别→组合算法综合
来源：吕铁军等，分形和测度理论的信号调制识别. 电波科学学报, 2001（3）:

## Slide 18
拓展研究
03
4.信噪比和调制格式联合识别，除了高斯白噪声信道条件下，可否也加入两径信道的模型呢？
来源：薛伟，钱平，多径信道下数字信号调制识别的研究.计算机与数字工程，Vol.40 No.10 :
信道阶数估计：
取适当的平滑窗口计算接收信号协方差矩阵特征值分解得到→
→ 取得最大值时对应的值→ 信道阶数的估计值为
盲辨识：正交关系最小二乘意义下求信道系数HN
盲均衡：线性反卷积

## Slide 19
5.有没有其他可能空间或者变换，可以提取出抗噪声/串扰性能更好
的识别特征？
盒维数 ：设 是 中任一非空有界子集，令 表 示中心为 ，最大直径为且能覆盖 的集合的最小数目，则 的盒维数定义为
分形信息维数：设是集合F的一个有限 ε 格形覆盖，并设 Pi 表示分形集 F 的元素落 在集合中的概率，令信息熵 如果信息熵满足则称𝐷𝐼为集合 的信息维数
拓展研究
03
来源：刘文涛等，基于分形维数的数字调制信号识别. 火力与指挥控制, 2014（10）:
信号的信息维数基本不受载频的影响，而盒维数随着载频的增大而增大。 而码元速率对信号盒维数的影响较小，而对信息维数的影响较大